## Slide 1: Pediyatrik Perfüzyonda güncel yaklaşımlar
MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANESİ
PERF. ALPER SAVAŞ

## Slide 2: Arter Kanülü (Medtronik Düz*)
 | Kanül Boyutu (French) |  | 
Hasta Ağırlığı(kg) | Terumo | BioMedicus Ped* | Bağlantı (inch)
<5 | 10 | 8 | 1/4
5-10 | 12 | 10 | 1/4
10-14 | 14 | 12 | 1/4
14-28 | 16 | 14 | 1/4
28-50 | 18 | 16 | 1/4
>50 | 20 | 20 | 3/8

## Slide 3: Arter Kanülü Flow ve Size
Flow (mlt/dk) | Kanül Boyutu (Fr)
<380 | 6
380-560 | 8
560-700 | 10
700-1000 | 12
1000-1400 | 14
1400-1800 | 16
1800-3000 | 18
>3000 | 20

## Slide 4: Venöz Kanül (Medtronic Metal Uç)
 | Kanül Boyutu (French) |  |  | 
 | DLP Metal Kıvrık Uçlu Venöz Kanül |  |  | 
Hasta Ağırlığı (kg) | SVC | Bağlantı (inch) | İVC | Bağlantı (inch)
<3.5 | 12 | 1/4 | 12 | 1/4
3.5-6 | 12 | 1/4 | 14 | 1/4
6-8 | 12 | 1/4 | 16 | 1/4
8-12 | 14 | 1/4 | 16 | 1/4
12-16 | 14 | 1/4 | 18 | 1/4
16-22 | 16 | 1/4 | 18 | 1/4
22-28 | 16 | 1/4 | 20 | 1/4
28-32 | 18 | 1/4 | 20 | 1/4
32-40 | 18 | 1/4 | 22 | 3/8
>40 | 20-22 | 3/8 | 24-28 | 3/8

## Slide 5: Venöz Kanül (Düz)
 | Kanül Boyutu |  |  | 
 | RMI Venöz |  |  | 
Hasta Ağırlığı (kg) | SVC | Bağlantı (inch) | İVC | Bağlantı (inch)
<3.5 | 16 | 1/4 | 16 | 1/4
3.5-6 | 16 | 1/4 | 18 | 1/4
6-8 | 18 | ¼-3/8 | 18-20 | ¼-3/8
8-12 | 18 | ¼-3/8 | 20 | ¼-3/8
12-16 | 20 | ¼-3/8 | 20 | ¼-3/8
16-22 | 20 | ¼-3/8 | 22 | ¼-3/8
22-28 | 24 | ¼-3/8 | 24 | ¼-3/8
28-32 | 26 | 3/8 | 26 | 3/8
32-40 | 26 | 3/8 | 26-28 | 3/8
>40 | 26-28 | 3/8 | 26-28 | 3/8

## Slide 6: Venöz Kanül (Tek)
BSA (m2) | Tek Venöz (Fr) | BSA (m2) | Tek Venöz (Fr)
0.25-0.30 | 18 | 0.93-0.96 | 28
0.31-0.38 | 18 | 0.97-1.19 | 28
0.39-0.46 | 18 | 1.20-1.30 | 32
0,47-0,52 | 20 | 1.31-1.34 | 32
0.53-0.58 | 20 | 1.35-1.55 | 40/32
0.59-0.67 | 22 | 1.56-1.67 | 40/32
0.68-0.71 | 24 | 1.68-1.70 | 40/32
0.72-0.75 | 24 | 1.71-1.96 | 50/36
0.76-0.84 | 24 | 1.97-2.15 | 50/36
0.85-0.92 | 24 |  | 

## Slide 7: Venöz Kanül (Tek)
Flow (mlt/min) | Kanül Boyutu (Fr)
0-300 | 12
300-450 | 14
450-600 | 16
600-1000 | 18
1000-1300 | 20
1300-1500 | 22
1500-2000 | 24
2000-3000 | 28
3000 ve üzeri | 28

## Slide 8: Aortik Root Kanül
Yenidoğan/İnfant | Pediyatrik
4 Fr (18 ga) | 7 Fr ( 14 ga)

## Slide 9: Yaş ve Pompa Flowu
Hasta Grubu | Pompa Flowu
Yenidoğan | 200 mlt/kg/dk
İnfant | 150 mlt/kg/dk
Pediyatrik | 120 mlt/kg/dk
Erişkin | 65 mlt/kg/dk

## Slide 10: Hasta BSA ve Pompa Flowu -1-
BSA (m2) | Flow (mlt/dk)
0.25-0.30 | 600-720
0.31-0.38 | 744-912
0.39-0.46 | 936-1104
0,47-0,52 | 1128-1248
0.53-0.58 | 1272-1392
0.59-0.67 | 1416-1608
0.68-0.71 | 1632-1704
0.72-0.75 | 1728-1800
0.76-0.84 | 1824-2016

## Slide 11: Hasta BSA ve Pompa Flowu -2-
BSA (m2) | Flow (mlt/dk)
0.85-0.92 | 2040-2208
0.93-0.96 | 2232-2304
0.97-1.19 | 2328-2856
1.20-1.30 | 2880-3120
1.31-1.34 | 3144-3216
1.35-1.55 | 3240-3720
1.56-1.67 | 3744-4008
1.68-1.70 | 4032-4080
1.71-1.96 | 4104-4704
1.97-2.15 | 4728-5160

## Slide 12: Hipotermi ve Flow
Hasta Sıcaklığı (C derece) | Kardiyak İndex (L/dk/m2)
37-35 | 2.2-2.5
35-32 | 2.2-2.0
32-28 | 2.0-1.8
28-24 | 1.8-1.6
24-20 | 1.5-1.0
<20 | 0.8-0.5

## Slide 13: Roller Pompa Oklüzyon Ayarı
KPBP başlatılmadan önce mutlaka yapılmalıdır
1 cm/dk olarak ayarlanmalıdır
Daha sıkı olduğunda kan elemanlarına hasar verir
Daha gevşek olduğunda ise akım hesaplamaları yanlış olur

## Slide 14: Heparin Dozu ve ACT Değerleri
Heparin yapılmadan önce anestezi hazırlığının tamamlanması
sonrası giriş ACT bakılır
Kanülasyondan 10 dk önce (perikard açıldıktan hemen sonra) 400 ünite(4 mgr)/kg dozunda intravenöz yoldan yapılır
1 cc Heparin 50 mgr ve 5000 ünitedir
1 mgr Heparin 100 ünitedir
5 dk sonra ACT kontrolü yapılır
480 sn üzerinde ise kanüle edilir
ACT normal değeri 86-147 sn arasındadır
KPBP için 400-600 sn arasında olması istenir
ACT kontrolü girişte, heparin yapılmasından 10 dk sonra, KPBP a geçildikten 10 dk sonra ve devam eden her 60 dk bir olarak yapılır

## Slide 15: Steroid Protokolü
Steroid heparin yapıldıktan sonra KPBP başlamadan yaklaşık
10 dk öncesinde yapılmalıdır
Steroid olarak prenizolon 30 mgr/kg (max 500 mgr) dozunda yapılır

## Slide 16: Kanülasyon
Tanı | Arteriyel Kanülasyon | Venöz Kanülasyon | Kardiyopleji | Vent
Sec ASD | Asendan Ao | Selektif Bikaval | Aortik Kök | Aortik Kök
PAPVD + High Venozum ASD | Asendan Ao | Selektif Bikaval | Aortik Kök | Aortik Kök + Pulmoner Ven
VSD | Asendan Ao (Distal) | Selektif Bikaval | Aortik Kök | Aortik Kök + Sol Atriyum
Pulmoner Stenoz | Asendan Ao | Bikaval | Aortik Kök | Aortik Kök + Pulmoner Arter
DSM | Asendan Aorta | Two Stage | Aortik Kök/Gerekirse Selektif Koroner Ostial | Sağ Üst Pulmoner Ven

## Slide 17
BSA Formülü
√ Boy (cm) x Ağırlık (kg)
/ 3600

## Slide 18: Tam Debi Akım Hızları Vücut Ağırlığı ve Mlt
Vücut Ağırlığı (kg) | Kan Akım Hızı (mlt/dk/kg)
0-5 | 150
6-10 | 125
11-15 | 100
16-25 | 90
>25 | 70

## Slide 19: Tam Debi Akım Hızları Yaş ve Litre
Yaş (yıl) | Kan Akım Hızı (litre/m2/dk)
0-2 | BSA X 2.6
2-4 | BSA X 2.5
4-6 | BSA X 2.4
6-9 | BSA X 2.3
>9 | BSA X 2.2

## Slide 20: Prosedür ve Isı
Prosedür | Isı C | Prosedür | Isı C
Sekundum ASD | 36 | Fontan (EK) | 34
High Venozum ASD | 34 | AVSD | 28-32
VSD | 32 | Ross | 28-32
DSM | 32-35 | Jatene VSD | 18
TOF | 28-32 | Jatene ASD | 18-24
TAPVD | 18 | AVR/MVR/TVR | 28-32
PAPVD | 34 | İAA | 18
Norwood | 18 | Ebstein | 28-32
Glenn | 32-35 | TA | 18-24
Fontan (LT) | 18-32 | RV-PA Kondüit | 28-32

## Slide 21: Hipotermi ve Pompa Debisi
Hipotermi Derecesi | Debi (lt/dk/m2)
32 - 36 C | 2.4 - 2.6
28 - 31 C | 1.8 - 2.2
24 - 27 C | 1.6 - 2.0
17 - 23 C | 1.4 - 1.8

## Slide 22: Oksijenatör Seçimi
-1-
Hasta
Arter Hattı
Venöz Hat
Hat Prime
Oksijenatör/ Prime
Kardiyople ji Prime*
Toplam Prime
Yenidoğan 1/4
1/4
150
Capiox Fx 5
Prime 43 mlt
Max 1 L
Flow 1.5 L/dk
-
200 mlt
İnfant
1/4
1/4
150
35+ hat
200 mlt +*
Pediyatrik 1/4
3/8
250
Capiox Fx 15 Prime144 mlt Max 3 L
Flow 4 L/dk
35+ hat
400 mlt +*
Pediatrik
3/8
3/8
Small Adult 3/8
1/2
830
35+ hat
980 mlt +*

## Slide 23: Oksijenatör Seçimi -2-
Oksijenatör | Hasta Ağırlığı | Min Prime | Max Rezervuar | Max Flow
Capiox Rx 05 | 0-7 kg | 43 mlt | 1 litre | 1.5 L/dk
Capiox Rx 15 | 7-40 kg | 144 mlt | 3 litre | 4 L/dk
Capiox Rx 25 | 40 ve üzeri | 260 mlt | 4 litre | 7 L/dk

## Slide 24: Oksijenatör Seçimi
-3-
Hasta
Arter Hattı
Venöz Hat
Hat Prime
Oksijenatör/P rime
Kardiyplej i Prime*
Toplam
Prime
Yenidoğan 1/4
1/4
150
Quadrox Neonatal Prime 40 mlt
Max 800 mlt
Flow 1.5 L/dk
-
200
İnfant
1/4
1/4
150
35+hat
200+*
Pediyatrik 1/4
3/8
250
Quadrox Pediatrik Prime 99 mlt
Max 1700 mlt
Flow 2.8 L/dk
35+hat
350+*
Small Adult 3/8
1/2
830
Quadrox Small Adult
Prime 295 mlt
Flow 5 L/dk
35+hat
1150+*

## Slide 25: Tüp Çapına Göre Prime Volüm
TÜP ÇAPI | Prime Volüm (mlt/metre)
3/16 | 16.4
1/4 | 30
3/8 | 71
1/2 | 122

## Slide 26: Prime Volüm Hazırlanması 1
Heparin 1 mgr/kg
Cefazolin 25 mgr/kg
Kullanılacak kan son 48 (yenidoğan ve infant için 24 saat) saatte hazırlanmış olmalı
Mutlaka lökosit filtresinden geçmiş ve ışınlanmış olmalıdır
5 aydan küçük çocuklarda ise ek olarak CMV negatif olmalıdır
Taze Donmuş Plazma
Kristalloid Solüsyon ( Ringer)
%20 Mannitol 2.5 cc/kg (0.5 gr/kg)
Furosemid 0.25 mgr/kg
NaCHO3
MgSO4
10 mEq (10 cc) (5cc)
%20 Human Albümin 1cc/kg (**yenidoğan ve infantlarda)
Prime volüm ısısı hasta ile hasta ısısı arasındaki fark 10 C
dereceyi geçmemelidir

## Slide 27: Prime Volüm Hazırlanması 2
Prime solüsyonunun tetkikinde veya KPBP sırasında iyonize kalsiyumun düşük olduğu durumlarda CaCl2 ile müdahalede 0.7-0.8 mM/L dozunda yapılır
Prime eklenenen her 1 ünite kan karşılığında 5-10 mEq
NaCHO3 asidozu düzeltmek amacıyla eklenmelidir
Fibrinojen ve pıhtılaşma faktörlerinin aşırı hemodilüsyon
olacağı düşünülen hastalarda ( 5 kg altı) taze donmuş plazma
prime solüsyonuna eklenir
Ringer solüsyonunda Na iyonu azaltılmış ve bunun yarine Ca ve K plazma yoğunluğuna yakın miktarlarda olacak şekilde arttırılmıştır

## Slide 28: Ringer Solüsyonu
RİNGER SOLÜSYONU (Osmolarite 310 mOsm/L) | 
Na | 147 mEq/L
Cl | 155 mEq/L
K | 4 mEq/L
Ca | 4 mEq/L

## Slide 29: Prime Volüme Eklenecek Kan Miktarı Formülü
Prime Eklenecek RBC Volümü =
{(KPBP Htc) X (Hasta Kan Volümü+ Prime Volüm)} – Hasta RBC Volüm

## Slide 30: Prime Volüme Eklenecek Kan Miktarı Formülü Elemanları
KPBP Htc = Min %25 max %35 olmalıdır
Genellikle 28-35 arası olmalıdır
Cerrahi prosedür zorluğu arttıkça ve hasta kilosu azaldıkça Htc
düzeyi yükseltilmelidir
Genellikle hedef 30 olmalıdır (KPBP hiçbir safhasında Htc %20 altında olmamalıdır)
Hasta RBC Volüm = Hasta Htc (0,..) X Hasta Kan Volümü
Prime RBC Volümü = Prime Volümü X Prime Htc(0,..)
Alınacak Kan = Prime RBC Volüm / Kullanılacak Kan Htc (0,..)
Tam Kan ise 0,40 eritrosit ise 0,70
Tüm volümler mlt cinsinden hesaplanır

## Slide 31: Hasta Kan Volümleri
Yaş (yıl) | Kan Volümü(mlt/kg)
Prematüre | 100
Yenidoğan | 90
1-12 ay | 80-85
1-10 yaş | 75-80
10 yaş üzeri | 70-75

## Slide 32: Antibiyotik Pompa Dozu
Antibiyotik | Doz
Cefazolin | 25 mgr/kg
Ampisilin | 50 mgr/kg
Gentamisin | 2 mgr/kg
Nafcilin | 25 mgr/kg
Vankomisin | 10-15 mgr/kg

## Slide 33: Kardiyopleji Hazırlanması (Standart)
350 cc İzotonik (%0,9 luk NaCl)
2 ampül %7,5 lik KCL (20 cc 20 mEq)
**15 kg üzerinde 3 ampül
1 ampül %8,4 lük NaCHO3 (10 cc)
1 ampül %15 lik MgSO4 (10 cc)
10 cc %20 Dextroz
1 birim kardiyopleji ( 1/16 hat)4 birim kan (1/4 hat) olacak şekilde karıştırılarak verilir
** KCL %7.5 luk 10 mlt lik bir ampülde 10 mEq varken
%22.5 lik 10 mlt lik bir ampülde 30 mEq vardır !!!

## Slide 34: Kardiyopleji Hazırlanması ( Del Nido )
4 birim kardiyopleji 1 birim oksijene kan olarak verilir
Tek doz kullanılır
8-12 C derecede verilebilir
20 mlt/kg dozunda verilir **kross klemp süresi 30 dk altında
sürecek işlemlerde doz yarıya azaltılır
50 kg üzerinde ise max 1 lt ile sınırlandırılır

## Slide 35: Kardiyopleji Hazırlanması ( Del Nido )
İÇERİK
1 litre Plasma Lyte A
%20 Mannitol 16.3 mlt
%50 Magnezyum Sülfat 4 mlt
%8.4 Sodyum Bikarbonat 13 mlt (Na
Potasyum Klorid (2 mEq/mlt) 13 mlt
%1 Lidokain 13 mlt

## Slide 36: Kardiyopleji, Dozu ve Basıncı -1-
Kan kardiyoplejisi kullanılır
Soğuk (+4 ile +8 C drece arasında ) ve antegrad olarak verilir
İlk doz 20 mlt/kg (yaklaşık 2-4 dk boyunca)
Tekrar eden dozlar 10 mlt/kg
Topikal soğuk kullanılır
Her 20 dk bir kardiyopleji dozu tekrar edilir (eğer Del Nido
kullanılıyorsa ikinci doz cerrahi ekibin isteğiyle yinelenir)

## Slide 37: Kardiyopleji, Dozu ve Basıncı -2-
Kardiyopleji verilirken aortik kök basıncı normal sistemik
basıncın çok üzerinde olmadan belirli bir basınçda olmalıdır
10 kg altında çocuklarda 40-70 mmHg basınçla 10 kg üzerindeki çocuklarda 60-90 mmHg basınçlarda verilir.
Bir göstergede aort yetmezliği olmayan hastaların diyastolik
basıncıdır (koroner perfüzyon basıncı)
100 mmHg basınç aşılmamalıdır
180 mlt/dk/m2 normal koroner kan akım hızıdır (8 mlt/kg/dk)

## Slide 38: Kardiyopleji Kurulumu Şeması

## Slide 39: Kardiyoplejide Arrest Gelişmemesi Durumunda Şüphe ??
1- Yetersiz sistemik venöz drenaj ??
2- Tam oturmamış aortik kross klemp ??
3- Aort yetmezliği ??
4- Aort kök basıncı kontrolü ??
5- Kardiyoplejideki potasyumun yeterliliği ??
6- Pompa başı oklüzyon ayarının eksik olması ??

## Slide 40: KPBP ve PDA/Şantlar
KPBP başlatılmadan önce PDA/Şantlar dönülmüş olmalıdır
Tercihen heparin yapılmadan önce dönülmelidir.
Fakat hastanın mevcut klinik durum değerlendirmesine göre cerrah heparin sonrası veya kanülasyon sonrası dönülmesine karar verirse mutlaka tüm ameliyat ekibine bildirmelidir.
PDA veya şantların dönülmesi sonrası kanülasyon tamamlanır
KPBP a girildikten sonra perfüzyonist yarı flowa düşer, hastayı
boşaltır ve cerrah PDA/şantı ligate eder.
Ligasyon sonrası flow yavaşca normale yükseltilir

## Slide 41: Blanket Isısı Yönetimi
KPBP a girilene kadar hasta ısısı 36 C derece altına
düşmeyecek şekilde ısıtılır
KPBP a girildikten sonra hedeflene hipotermi derecesine ayarlanır
Hasta ısıtılmaya başlandığında 38 C dereceye yükseltilir

## Slide 42: KPBP Sırasında Ort. Arter Basıncı
Alfa stat statejisini uygulamaktayız
Asidoz hasta sıcaklığına bakılmaksızın düzeltilir
Çocuklarda ort basınç 45-55 mmHg arasında tutulmalıdır
Arteriyel hat basıncı 100-120 mmHg arasında olmalıdır
100 mmHg üzerinde basınç farkı olmamalıdır
Ortalama Arter Basıncı = Pompa flowu X SVR*
**Fakat çocuklarda arteriyel oklüziv hastalıklar olmadığı için flow hızı kan basıncından çok daha önemlidir

## Slide 43: KPBP Sırasında Ort. Arter Basıncı
*Çocuklarda KPBP a yeni başlandığında ani VD nedeniyle pompa flowu yeterli olsa bile ort. arter basıncı düşük seyreder.
Bu durumda vazokonstrüktif ajanlardan uzak durulmalı ve
hipoterminin vazokonstriktif etkisi beklenmelidir.
Yaklaşık 2-3 dk içinde durum normale döner.Bu bekleme döneminde flow arttırılmalıdır.
Eğer 3-4 dk sonra durum düzelmez ise efedrin ile müdahale
yapılır.
Bu durumun tersi olarak ort arter basıncı yüksek seyredebilir. Bu durumda ilk olarak vazodilatör ajanlar (nitrogliserin) sonra inhaler anastezik dozunun arttırılması uygulanır. En son seçim flowun düşürülmesidir.

## Slide 44: KPBP Soğuma
Hedeflenen ısıya soğuyana kadar tam flow devam edilir
Soğuma sırasında perfüzat ile hasta ısısı arasındaki fark 10 C dereceyi geçmemelidir
Soğuma sırasında perfüzat ısısı hedeflenen hipotermi derecesinin altında olmamalıdır
Hasta ısısı nazofarengiyal ve rectal yollardan ölçülür
DHSA yapılacak hastalarda 18 C dereceye 20-25 dk lık bir
soğuma periyoduyla geçilmelidir. Daha kısa süreli bir soğuma
periyodu kabul edilemez.

## Slide 45: KPBP Perfüzyon Yeterliliği -1-
KPBP başladıktan 10. dk, 40. dk ve takip eden 60. dakikalarda sonra arteriyel kan gazı ve venöz kan gazı alınır (ek olarak her değişim yapılmasından 10 dk sonra da kontrolü görülür)
Venöz kan gazında O2 sat % 70-75 aralığında PO2 ise 30-40
mmHg civarında olmalıdır
Venöz saturasyon %65 altına düştüğünde flow arttırılır, anestezik gaz arttırılır, anesteziste opioid veya kas gevşetici
ilaçların durumu sorulur duruma göre tekrarlatılır, sisteme kan eklenir . Cevap alınamazsa cerrahla konuşularak hipotermi derecesi arttırılır
Kan laktat seviyesi takip edilir. Laktatın 4 mmol/L üzerindeki
değerleri yetersiz perfüzyonunun göstergesidir
Arteriyel kan gazında PO2 120 mmHg üzerinde fakat 250 mmHg altında olmalıdır.

## Slide 46: KPBP Perfüzyon Yeterliliği -2-
Uygun idrar çıkışı (1cc/kg/saat) olmalıdır
Arteriyel kan gazında PCO2 35-40 civarında olmalı ve venöz kan gazındaki CO2 ile yakın değerlerde olmalıdır. Arteriyel kan gazındaki CO2 nin 30 altına inmesine izin verilmez.
Hiperglisemi (glukoz>300) olduğunda müdahale gerektirir
KPBP boyunca CVP 5 in altında tutulmalıdır. Daha yüksek CVP değerleri serebral hipoperfüzyona veya ödeme yol açabilir.
KPBP sırasında CVP yükseldiğinde anestezistten hastayı yüz ödemi açısından değerlendirmesi ve CVP hattını kontrol edip yıkaması istenir.
KPBP sırasında BE -4 ün altındaysa NaCHO3 ile müdahale edilir
NaCHO3 dozu ise 0.3 x hasta kilosu x BE mEq/2

## Slide 47: Hipotermi Dereceleri ve Güvenli Dolaşım Arresti Süreleri
Hipotermi Düzeyi | Hasta Sıcaklığı (C) | Dolaşım Arresti Süresi(dk)
Hafif | 37-32 | 5-10
Orta | 32-28 | 10-15
Derin | 28-18 | 15-60
Çok Derin | <18 | 60-90

## Slide 48: Kardiyotomi Aspiratörü
Heparinizasyon yeterli olduktan sonra ( ACT 400 sn)
kullanılmaya başlanır
Mümkün olan en düşük hızda (LPM) çalışmalıdır
Protamin dozunun yarısı yapıldıktan sonra kapatılır

## Slide 49: KPBP Isınma
Venöz rezervuardaki kan ısısı ile ısıtıcı/soğutucu arasındaki
sıcaklık farkı 10 C dereceyi geçmemelidir
Kan ısısı 40 C dereceyi geçmemelidir
Maksimum su ısısı ve kan sıcaklığı 40 dereceyi geçmemelidir
Isınma hızı her 3-5 dk bir 1 C derece olarak ayarlanır
35.5 - 36 C derece KPBP ayrılmak için uygundur
Hasta ısısı hiçbir zaman 37 C derece üzerine çıkartılmaz.
Isınmaya başlandığında hastanın ort. Arter basıncı düşebilir. Önce flow arttırılır eğer düzelmezse efedrin ile müdahale yapılır.

## Slide 50: KPBP dan Ayrılma -1-
Onarımın tamamlanmasına yaklaşık 15 dakika kala cerrah
ısınmaya başlanmasını belirtir.
İntrakardiyak onarım tamamlandıktan sonra sağ atriyum kapatılırken perfüzyonist volümü yavaşça hastaya geçer, kaval snerler gevşenir kalbin sağ taraf yapılarından hava çıkartılır ve sağ atriotomi dikişi bağlanır. Perfüzyonist normal volüme döner.
Anestezist hastayı havalandırmaya başlar, cerrah aortik root kanülünden aspirasyonu başlatır. Aspirasyon 25-50 cc/dk hızında yapılır. Perfüzyonist tekrar yavaşca volümü hastaya geçer. Sol yapılardan da masajla yeterli hava çıkartma işlemi yapılır.
Anestezist yeteri kadar elle havalandırma sonrası düşük
volümde havalandırmaya geçer.

## Slide 51: KPBP dan Ayrılma -2-
Hasta 30 derece Trendelenburg pozisyonuna alınır.
Cerrah kross klempi kaldırdığını belirtir ve perfüzyonist pompa flowunu yarıya iner. 1. cerrah sağ koroner ostiumu kapatarak hava embolisini engeller. Klempin kaldırılması sonrası flow yavaşça (yaklaşık 1 dk periyodda) normale yükseltilir. Kross klemp kalkması sonrası arteriyel kan gazı görülür ve KPBP dan ayrılma öncesi tüm parametreler kontrol edilir.
Isınma süreci devamında sıcaklık 34 dereceye ulaştığında ve kalp belirli bir ejeksiyon gücü kazandığında sol atriyum venti durdurulur. Anestezi tekrar elle havalandırırken perfüzyonist hastaya yavaşça volüm geçer ve valsalva manevrasında sol atriyum venti çekilir. Çekildikten sonra valsalva sonlandırılır ve perfüzyonist hastayı boşaltır ve ısınmaya devam eder.

## Slide 52: KPBP dan Ayrılma -3-
Hasta ısısı 36 dereceye ulaştığında eğer KPBP desteğinde müdahale edilmesi gereken bir kanama yoksa ve kardiyak tamir tamamlanmışsa KPBP dan ayrılmaya karar verilir.
Anestezist FiO2 1.0 olacak şekilde ventilasyona başlar
İnotropik( dopamin, dobutamin, adrenalin) ;
vazopressör(efedrin, noradrenalin) ve vazodilatör ( nitrogliserin, nitroprussid) medikasyonlar kontrol edilir ve infüzyona hazır hale getirilir
Perfüzyonist kontrollü ve yavaşça volümü hastaya geçer
Kardiyak kontraksiyon ve hız, sistemik tansiyon ve oksijen saturasyonunun yeterli olduğuna karar verilirse perfüzyonist flowu kademeli olarak düşmeye başlar ve KPBP dan ayrılır
Ayrılma sonrası 3dk boyunca aortik root dan düşük hızla apirasyon yapılır ve bu kazanılan volüm hastaya yavaşça tekrar verilir

## Slide 53: KPBP dan Ayrılma -4-
Önce SVC sonra İVC kanülleri çıkartılır
3 dk sonlandığını perfüzyonist haber verir ve aortik root ventinden aspirasyonu sonlandırır
Cerrah aortik root ventini çıkartır ve protaminin yarısının yapılmasını ister ( **aortik kanülden hastaya geçilen volüm durdurulur)
Protamin yarıya ulaştığında kardiyotomi aspiratörü kapatılır
Aortik kanül çıkartılır
Protamin devam edilir ve bitirilir

## Slide 54: Protamin Dozu
Protamin her 1 mgr heparin için 1,3 mgr olarak yapılır
Eğer hemostaz sağlanmazsa ilk yapılan dozun ½ veya ¼ dozunda tekrar edilir
Her 10 kg için 1 cc % 8.4 lük CaCl ampülden 1 cc protamin dozuna eklenir
Protaminin tamamlanması sonrası traneksamik asit (Transamin) 25 mgr/kg dozunda (max 1 gr) iv yavaş infüzyon olarak yapılır (yaklaşık 10 dk)
Yenidoğan ve infantlarda traneksamik asit 3 ayrı doza bölünerek yapılır. 1. doz 10 mgr/kg dozunda KPB dan önce yaklaşık 20 dk lık iv infüzyon ile 2. doz 10 mgr/kg dozunda prime volüme eklenir, 3. doz ise protamin sonrası 10 mgr/kg dozunda yaklaşık 10 dk lık iv infüzyon olarak yapılır.

## Slide 55: Ultrafiltrasyon
1-Tüm yenidoğan açık kalp ameliyatları
2- KPBP süresi 100 dk üzerinde olan ve/veya derin hipotermi uygulanan tüm hastalar
3- KPBP sırasında ciddi hemodilüsyon (Htc 25 altı) gelişen
hastalar
4- Sıvı yükü ile ameliyata alınan hastalar
5- Akut veya kronik renal yetmezlikli hastalarda
Hasta ısısı 28-30 C dereceye ulaştığında işleme başlanır
Yenidoğan ve infantlarda Htc 35 üzerine, pediyatrik hastalarda ise 30 üzerine çıktığında sonlandırılır.
Ultrafiltrasyona başlamadan önce ve sonunda ACT kontrolü
yapılır

## Slide 56: Ultrafiltrasyon Şeması

## Slide 57: Aort Kanülünde Yüksek Basınç Protokolü
1- Arter hattında veya aort kanülünde kink kontrol edilir
2- Aort kanülünün yeri kontrol edilir ( innominate artere gidiş?, lümene dayanma ? )
3- Kross klempin yeri kontrol edilir
4- Aort kanülü flow uygunluğu tekrar kontrol edilir
5- Arteriyel kan basıncı kontrol edilir; çok yüksek olabilir (yetersiz anestezi, ani vazokonstriksiyon, inotropik ilaç puşesi)
6- Aorta diseksiyonu gelişmiş olabilir

## Slide 58: Yetersiz Venöz Dönüş Protokolü
1- Venöz hatta veya venöz kanüllerde kink kontrol edilir
2- Venöz hat hava bloğu açısından değerlendirilir
3- Venöz rezervuarla masanın yükseklik farkı arttırılır
4- Venöz kanül yerleşiminin kontrolü için cerrah uyarılır
5- Adi aspiratörün anormal kullanımı uyarılır
6- İnvaziv ponksiyon veya kanülasyon yapılan yerler kan kaybı açısından kontrol edilir
7- Üçüncü boşluğa kaçan sıvı açısından anestezist ve cerrah ile hasta değerlendirilir

## Slide 59: Masif Hava Embolisi Protokolü -1-
1- Acilen KPBP durdurulur
2- Hasta Trendelenburg pozisyonuna alınır
3- KPBP hatlarından hava çıkartılır ve perfüzyona devam edilir
4- Hasta 20-22 C dereceye kadar soğutulur
5- Hasta baş çevresine buz torbaları konur
6- Anestezist tarafından barbiturat yapılır
**Tiyopental 5 mgr/kg iv bolus ardından
1 mgr/kg/saat iv infüzyon (12 saat)

## Slide 60: Masif Hava Embolisi Protokolü -2-
7- 5 dk süre için dolaşım arresti yapılır. Bu sürede SVC kanülünden CVP 20-25 mmHg arasında olacak şekilde retrograd perfüzyon yapılır. (antegrad serebral perfüzyon hızı yaklaşık 20 mlt/kg/dk )
Aort kanülü ve İVC kanülü klemplidir ( Resirkülasyon hattı sonrasındaki hattın klempi açılır ve perfüzyon bu yolla SVC kanülünden yapılır)
Aortik root kanülden aspirasyon yapılır
8- Antegrad perfüzyon başlatılır ve ısınılmaya başlanır.
9- KPBP da Htc 30 olana kadar klasik ultrafiltrasyona başlanır
10- Hasta derecesi 35.5 olduğunda KPBP dan ayrılınır
•

## Slide 61: BSA ve Flow Tablosu -1-
BSA (m2) | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8
1.00 | 2400 mlt/dk | 2200 mlt/dk | 2000 mlt/dk | 1800 mlt/dk
1.05 | 2520 | 2310 | 2100 | 1890
1.10 | 2640 | 2420 | 2200 | 1980
1.15 | 2760 | 2530 | 2300 | 2070
1.20 | 2880 | 2640 | 2400 | 2160
1.25 | 3000 | 2750 | 2500 | 2250
1.30 | 3120 | 2860 | 2600 | 2340
1.35 | 3240 | 2970 | 2700 | 2430
1.40 | 3360 | 3080 | 2800 | 2520
1.45 | 3480 | 3190 | 2900 | 2610
1.50 | 3600 | 3300 | 3000 | 2700

## Slide 62: BSA ve Flow Tablosu -2-
BSA | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8
1.55 | 3720 | 3410 | 3100 | 2700
1.60 | 3840 | 3520 | 3200 | 2880
1.65 | 3960 | 3630 | 3300 | 2970
1.70 | 4080 | 3740 | 3400 | 3060
1.75 | 4200 | 3850 | 3500 | 3150
1.80 | 4320 | 3960 | 3600 | 3240
1.85 | 4400 | 4070 | 3700 | 3330
1.90 | 4560 | 4180 | 3800 | 3420
1.95 | 4680 | 4290 | 3900 | 3510
2.00 | 4800 | 4400 | 4000 | 3600

## Slide 63
BSA | Mitral | Triküspid | Aort | Pulmoner
0.25 | 11.20 | 13.40 | 7.20 | 8.40
0.30 | 12.60 | 14.90 | 8.10 | 9.30
0.35 | 13.60 | 16.20 | 8.90 | 10.10
0.40 | 14.40 | 17.30 | 9.50 | 10.70
0.45 | 15.20 | 18.20 | 10.10 | 11.30
0.50 | 15.80 | 19.20 | 10.70 | 11.90
0.60 | 16.90 | 20.70 | 11.50 | 12.80
0.70 | 17.90 | 21.90 | 12.30 | 13.50
0.80 | 18.80 | 23.00 | 13.00 | 14.20
0.90 | 19.70 | 24.00 | 13.40 | 14.80
1.00 | 20.20 | 24.90 | 14.00 | 15.30
1.20 | 21.40 | 26.20 | 14.80 | 16.20
1.40 | 22.30 | 27.70 | 15.50 | 17.00
1.50 | 23.10 | 28.90 | 16.10 | 17.60
1.80 | 23.80 | 29.10 | 16.50 | 18.00
2.00 | 24.20 | 30.00 | 17.20 | 18.00

## Slide 64
BSA | Ana PA | Sağ PA
0.25 | 9 | 5.5
0.3 | 10 | 6.0
0.4 | 11 | 6.5
0.5 | 12 | 7.5
0.6 | 13 | 8
0.7 | 14 | 8.5
0.8 | 15 | 9
1.0 | 16 | 10
1.2 | 17 | 10
1.4 | 19 | 11
1.6 | 21 | 12
1.8 | 22 | 13
2.0 | 23 | 13

## Slide 65: Greft Kanülasyonu
Greft Çapı (mm) | Kanül Çapı (Fr)
3.0 | 8
3.5 | 10
4.0 | 12
5.0 | 16
6.0 | 18

## Slide 66: Sıcaklık, Flow, FlO2 ve Gaz/Kan Akım Oranı
Sıcaklık | Kardiyak İndex (L/dk/m2) | FlO2 | Gaz/Kan Akım Oranı
37 C | 2.4 | 0.80 | 1:1
34 C | 2.2 | 0.70 | 0,8:1
30 C | 2.0 | 0.65 | 0,7:1
28 C | 1.8 | 0.60 | 0,6:1
22 C | 1.6 | 0.50 | 0,5:1
*Standart hastalarda FlO2 %60 ve gaz akım oranı kabaca BSA’nın 1.5 katı olacak şekilde KPBP a başlanır. Siyanotik hastalarda FlO2 %30 olacak şekilde KPBP a başlanır ve sonrasında kan gazı kontrollerine göre arttırılır. |  |  | 

## Slide 67: HİPOKRAT (MÖ 460, İstanköy - MÖ 370, Larissa)
Sanat uzun, hayat kısa, fırsat kaçıcı, deneyim aldatıcı, karar zor