## Slide 1: DELNİDO KARDİYOPLEJİ VE KLİNİK TECRÜBELERİMİZ
Adana Şehir Hastanesi
Perfüzyonist
Çiğdem UYGUN ÇETİN

## Slide 2: İYİ BİR KARDİYOPLEJİ SOLÜSYONUNUN ÖZELLİKLERİ
Hızlı diastolik arrest,
Kardiyoprotektif etki,
Reperfüzyon hasarını sınırlandırmalı ve geri dönüşümsüz hasarı geciktirmelidir.
Miyokarda herhangi bir toksik etkisi olmamalıdır.

## Slide 3
Del Nido , Plasma-Lyte A içerisine farmakolojik ajanların eklenmesi ile oluşturulmaktadır. Plasma-Lyte A hücre dışı sıvıya benzer bir yapıdadır. Modifiye depolarize bir kardiyopleji olarak sınıflandırılabilen 1:4 kan eklenen kardiyoplejidir.
1000 ml Plasma-Lyte A içerisine eklenen farmakolojik ajanlar:
Mannitol (%20) 17 ml
Sodyumbikarbonat (% 8.4) 13 ml
Magnezyum sülfat 14 ml
Lidokain (%2) 6,5 ml
Potasyum klorit (%7.5) 26 mEq

## Slide 4
Taban çözeltinin kalsiyumsuz çözelti olduğu önemli bir noktadır. Fakat kardiyopleji, hastaya verilirken içerisinde eser miktarda kalsiyum bulunur; çünkü kardiyopleji sadece kristalloidten oluşma değildir.
%20’lik bir kısmı hastanın oksijenlenmiş kanını içereceğinden, hasta kanında yer alan kalsiyum, solüsyon içerisinde yer alacaktır.
Kardiyoplejilerde ki bu eser miktardaki kalsiyum miktarı hiç olmamasına göre daha iyi bir durumdur. Hücrenin kalsiyum paradoksuna girmesi böylece engellenmiş olmaktadır.

## Slide 5: DELNİDONUN GELİŞİMİ
Pediatrik hastalar için kardiyopleji başlangıçta yetişkinlerde kullanılanlarla aynıydı. Sadece basitçe ayarlanmış basınç ve doz farkları vardı. Bununla birlikte 80’ler ve 90’ların başlarında, genç hastalara kullanılan kristaloid solüsyonlar örneğin St Thomas solüsyonunun efektif ve inefektif yönleri tartışılmaktaydı. İnfant ve pediatrik kalbin bazı belirgin histolojik ve metabolik özellikleri, özel bir kardiyopleji gereksinimini gerektirdi.
Histolojik pediatrik kalbin hücre membranında; gelişimi az sarkoplazmik retikulum, birkaç mitokondri ve yüksek konsantrasyonda poli doymamış yağ asitleri vardır. Ek olarak bu kalpler daha cok kasılmak için hücre dışı kalsiyuma bağlıdır. Pittsburgh üniversitesi hastanesinde Pedro J. Del Nido ekibiyle birlikte uzun süren kardiyak arest periyodu boyunca tamponlama görevinde olan, anaerobik glikolizin bakımı için oluşan etkin serbest radikallerin süpürülmesini sağlayan, hücre içi kalsiyum birikimini önleyen bir solüsyon geliştirmeye odaklanmışlardır.

## Slide 6
  Bu amaçla, procain ve lidokain gibi polarize edici ajanlar, magnezyum gibi kalsiyum ile rekabet eden iyonlar bu solüsyonların formülasyonuna ilave edildi. Değişik miktarlarda kırmızı kan hücrelerinin eklenmesi, iskemi sırasında oksijen ve enerji verme kavramından gelişti . Ancak alyuvarların miyokard korumasına yardımcı olduğu kesin mekanizma hala tartışmalıdır. Bu ilkelere dayanan sayısız kardiyopleji solüsyonları ve protokol kombinasyonları geliştirilmiştir. Del Nido kardiyopleji ilk başlarda pediatrik hastalar için geliştirilmiş olsa da kullanımı son yıllarda yetişkin kardiyak merkezlere doğru genişlemiş ve epeyce başarı elde edilmiştir.

## Slide 7: MANNITOL
Kardiyoplejik arrest esnasında ve sonrası reperfüzyon sırasında miyokardiyal hasar; kısmen süperoksit anyonu, hidrojen peroksit ve hidroksil içeren oksijensiz radikallerin bir sonucu olabilir. Bu radikaller normal olarak hücrede enzimatik olarak karşılanır, ancak miyokard arresti sırasında inhibe edilmelidir. Ek olarak miyokardiyal ödem postiskemik miyokardiyal bozuklukla da ilişkilendirilmiştir. İntravenöz uygulamalarda mannitol çözeltisi diüretik etki göstererek osmotik basıncı yükseltir. Hiperozmotik manitolün hem serbest radikalleri temizlediği hem de miyokardiyal hücre şişmesini azalttığı gösterilmiştir. Boston Çocuk Hastanesi'nde, kros klemp kaldırılmadan kısa bir süre önce 5 g/kg manitol bypass devresinden hastaya gönderilmektedir.

## Slide 8: MAGNEZYUM SÜLFAT
Miyokard kontraksiyonu intraselüler kalsiyum konsantrasyonu ile yakından ilgilidir. Miyokard, kontraksiyon esnasında intraselüler kalsiyum miktarını arttırıp gevşeme esnasında azaltmaktadır. Kalsiyumun miyokardta birikme durumunda gevşemede kesinti olabilir ve diastolik sertlik meydana gelebilir. Arrest esnasında hürce içi kalsiyum iyonunun artması iskemi-reperfüzyon hasarına yol açabilir. Magnezyum doğal bir kalsiyum kanal blokörü olduğu bilinmektedir. Böylece diastolik arrest esnasında kalsiyumu ekstraselüler alanda tutup erken kontraksiyonları engellemektedir. Magnezyum ayrıca ATP ve diğer nükleotidlerin yapımında, substrat olarak kullanan enzimlerin kofaktördür.

## Slide 9: SODYUM BIKARBONAT
Miyokardiyal arrest esnasında, miyokardın aerobik metabolizmayı devam ettirmesi mümkün değildir. Bu nedenle anaerobik glikoliz desteklenmelidir.
Anaerobik glikoliz ve ATP üretiminin, hidrojen iyonunun birikmesi ile engellendiği bilinmektedir.
Del Nido kardiyopleji solüsyonu, aşırı hidrojen iyonlarını temizlemek ve hücre içi pH'ın korunmasına yardımcı olmak için tamponlayıcı bir iyon olarak sodyum bikarbonatı içermektedir.
Kırmızı kan hücrelerinde yüksek konsantrasyonda yer alan karbonik anhidrazın, hidrojenin bikarbonatla bileşip, karbondioksit ve su oluşumunu kolaylaştırdığı bilinmektedir. Kırmızı kan hücrelerinin kardiyoplejide ki en önemli rolü bu kabul edilebilir.

## Slide 10: POTASYUM KLORİD
Hiperkalemi; hızlı arrest sağlaması ve güvenilir bir geri dönüşü olması sebebiyle kardiyak cerrahide en sık tercih edilen arrest yöntemidir.
Depolarize bir arrest sağlar. Diastolik arrest esnasında, intraselüler sodyum ve kalsiyum birikmesi, miyokardın geri dönüşü sırasında bir takım problemlere yol açmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu olumsuz etkilerin bir çoğunu lidokain engelleyip elektromekanik sessizliğin süresini uzatır.
Del Nido kardiyoplejideki potasyum seviyesi 25,7 mEq / L'dir. 4 kristalloid 1 kan olacak şekilde denklemde inceleyecek olursak ;
(0,8 kristalloid solüsyon)X(26 mEq/L katılan + 5 mEq/L plasmalyta A)+(0,2 kan bileşeni)X(4,5 mEq/L) = 25,7 mEq/L K+
Potasyum, plazma baz çözeltisine 13 ml veya 26 mEq eklenmiştir.
* 5mEq, del Nido çözeltisini formüle etmek için kullanılan Plasma-lyte A baz çözeltisindeki potasyum konsantrasyonudur.
* 4,5 mEq / L, hasta kanının potasyum seviyesinin ortalaması.

## Slide 11: LİDOKAİN
Lidokain, sodyum kanalı blokeri olarak sınıflandırılır ve sıkça kullanılan bir Antiaritmiktir. Sodyum kanal blokajı kalp miyositinin refrakter periyodunu arttırır. Sodyum kanal bloklanması kalpteki hiperkalemik depolarize arrestin olumsuz etkilerini de bir bakıma engellemektedir. Bunu da hücre yüzeyini belirli bir düzeye kadar polarize edip sodyum ve kalsiyumun aşırı birikmesini, dolayısıyla iskemik hasarı engeller.
Depolarize arrest hücre içinde sodyum birikimini teşvik eder ve sodyum kanallarının bunu engellemesine müsade etmez.

## Slide 12: DEL NIDO UYGULAMASI
*Del Nido kardiyopleji genellikle 20 mL/kg olucak şekilde tek doz halinde verilir.
*Doz hesabı 50 kg hastalara kadar yapılmaktadır. 50 kg üzeri hastalar için genellikle standart 1 lt olacak şekilde verilmektedir.
*30 dakikadan daha kısa miyokardiyal arrest süresi gerektiren prosedürler için 10 mL/kg üzerinden doz hesaplanır.
*Del Nido kardiyoplejinin 90 120 dakika miyokard koruma süresi vardır.
*Hipertrofik kalpler ve aort yetmezliği olan hastalar için cerrahın tercihine bağlı olarak ek dozlar verilebilir.
*Kros klemp süresi daha fazla olacak vakalar için ek doz 10 ml/kg olarak verilmektedir.
*50 kg üzeri hastalar için ek doz standart 500 ml olarak uygulanmaktadır.
*Bu da 60 90 dakika arası elektromekanik bir sessizlik oluşturmaktadır.

## Slide 13: DEL NIDO UYGULAMASI
*Kardiyopleji verilirken akış, perfüzyonist tarafından kalp akciğer makinesinde kontrol edilir.
*Aort basıncının genellikle 100 200 mmHg lik bir aralıkta olmasına dikkat edilir ve yaklaşık 2-5 dakikalık bir zaman periyodunda gönderim gerçekleşmiş olur.
*Kardiyopleji verilirken yaklaşık 4 °C lik bir sıcaklıkta, soğuk olarak verilmektedir. Bu şekilde kardiyopleji kendi hipotermik etkisini de göstermiş olur.

## Slide 14: YAPILAN KLİNİK ÇALIŞMALARDA; DEL NİDO’NUN TESPİT EDİLEN AVANTAJLARI
2009 yılında O Brien’ın yaptığı çalışma gösteriyor ki, Delnido, depolarize arresti bir bakıma yumuşatarak miyokardiyal iskemide Ca ve Na birikimini azaltmaktadır. Bu yüzden, bir depolarizasyon modifiye edici ajan olarak sınıflandırılabilir. Mg ve lidokain etkisi sayesinde, kalsiyum ve sodyum ekstraselüler alanda tutulur.

## Slide 15: DİKKATE ALINACAK NOKTALAR
Lidokain yarılanma ömrü 80 110 dakika arasındadır. Karaciğerde metabolize olduğu için, karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkat edilmeli ve dozu düşürülmelidir.
Lidokain toksisitesi, bilinç kaybı, koma, konvülsyonlar, kas seğirmesi, görme bozukluğu, baş dönmesi ve sersemlik, solunum arresti gibi sonuçlara yol açabilir. Fakat miyokardiyal arrest esnasında bu yan etkilerin bir önemi yoktur.

## Slide 16: EXPERIENCES IN ADULT PATIENTS
Matte et al., describing the development of the DNC reports the regular use in Adult Congenital cases at Boston Children Hospital.
Ota et al. and Sorabella et al. published their experiences with first time and re-operative Aortic Valve surgery, all with safe and comparable results.
Mongero state that the DN cardioplegia is the only solution in use in their Centre, the Columbia University Presbiterian Hospital NY, since 2011 and call for a broader use of it in adults.
O’Donnell et al. reports that the DNC is the cardioplegia of choice in CABG since 2015.

## Slide 17: KORONER BYPASS OPERASYONUNDA DELNİDO’YU TEST EDEN BİRKAÇ ÇALIŞMA MEVCUTTUR.
Timek et al. reported on a group of CABG patients receiving the DNC, propensity score matched to a population operated with usual Cold Blood Cardioplegia infused at 15-20 min intervals. Not surprisingly the DNC resulted in a lower volume infused and a lower peak glucose level during cardiopulmonary bypass compared to the matched population. No clinical differences were noted in the outcomes.

## Slide 18
The DNC has also been tested in high risk coronary cases with Acute Myocardial infarction by Yerebakan et al. in 2014 with excellent clinical results.

## Slide 19
Two recently published Randomized Controlled Trials (RCT) compared the use of the DNC to the intermittent whole blood cardioplegia in CABG or CABG plus valve surgery. Ucak et al. could observe shorter aortic cross-clamp and CPBP times and better glucose control in the DNC group, without meaningful clinical differences in a population with an average Euroscore of 4.1.

## Slide 20
Similarly, Ad et al. conducted the single registered RCT (NCT02442050) for the DNC in adults. The randomized patients had an average STS score of 1.3. Initially designed as a non-inferiority study to include 500 patients, it was prematurely interrupted because the DNC patients had a better rhythm recovery after surgery. The study was then turned into a superiority study with a required level of evidence of P < 0.001. With these new parameters there were no clinical differences in the outcome although the peak T troponin level was lesser in the DNC group at P < 0.04 without sufficient power to achieve statistical differences. Many of them where also included in an extensive metanalysis which favoured the del Nido in reducing the volume of cardioplegia infused, shortening the cardio-pulmonary bypass and cross clamp times and hade comparable results in terms of troponine and CKmb release. All the studies had comparable clinical results.

## Slide 21
In his elegant statistical study, Kim et al. matched two similar groups of 104 patients treated with the DNC or Blood Cardioplegia out of 104 consecutive patients. Again the DNC showed an advantage in the postoperative peak troponin release and shorter cross-clamp times. Noticeably all kind of procedures were done in these groups, including multiple complex valves and aortic arch surgery. However, the logistic Euroscore II for the DNC group was 2.9 ± 3.3.

## Slide 22
YÜKSEK ENERJİLİ FOSFATLAR
HÜCRE İÇİ KORUNMUŞ pH
HÜCRE MEMBRAN HOMEOSTAZI
ANAEROBİK GLİKOLİZİN TEŞVİKİ
OKSİJENSİZ RADİKALLERİN TEMİZLENMESİ
HÜCRE İÇİ KALSİYUM BİRİKİMİNİN ÖNLENMESİNİN

## Slide 23: SONUÇ
DAHA KISA KPB
AORTİK KROS KLEMP SÜRESİ
TEK DOZ ŞEKLİNDE UYGULANMASI, ANLAMLI DERECE DAHA AZ VERİLMİŞTİR
EN DÜŞÜK DOZDA EN UZUN SÜRELİ KORUMA SAĞLADIĞI

## Slide 24: CERRAHLARIN DEL NİDO KARDİYOPLEJİ ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞLERİ
Kardiyak arrest süresince miyokard kasılma çabasına girmez
Tamamen elektromekanik sessizlik içerisindedir.
Cerraha kansız ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktadır
Yüksek enerjili fosfatlar korunur
İntraselüler Na ve Ca birikiminin önüne geçilebilir
Kros klemp kaldırıldıktan sonraki dönemde kalp, genellikle bradikardik ve spontan çalışmaktadır. Fakat kararlı şekilde normale dönme eğilimindedir. Böylelikle defibrilasyona olan ihtiyac azalmış olmaktadır.

## Slide 25
İlk defa 1994 yılında Boston Children’s Hospital’de yenidoğan ve çocuklarda kullanılmaya başlanan Del Nido, günümüzde özellikle minimal invaziv kalp cerrahisinde de kullanılmaya başlanmıştır. Fakat henüz diğer kardiyopleji yöntemleri ile Del Nidoyu karşılatıran randomize çalışmalar bulunmamaktadır. Yüksek hasta sayılarıyla yetişkin kalp cerrahisinde Del Nidonun kullanımını diğer yöntemlerle kıyaslayan çalışmaların yapılmasıyla, yetişkin kalp cerrahisinde kullanımının artacağı düşünülmektedir.
Yetişkinlerde Del Nido kullanımında ki yaygın eleştiri ise; düşük riskli hasta gruplarıyla çalışılması, düşük EF si olan, yüksek pulmoner arter basıncı ya da yüksek Euroscore a sahip olması ve sınırlı sayıda hasta içeren bu çalışmalarda ki hastaların tek pataloji içermesidir.

## Slide 26: KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
perfüzyonistler derneği