## Slide 1
Prof. Dr. Tahir Yağdı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahi AD
Hangi Hasta?,
Hangi Destek Sistemi?

## Slide 2
Mekanik dolaşım desteğinde kullanılan terimler
Bridge to decision (BTD): Karara köprü
İlaca dirençli akut dolaşım kollapsında olan ve tam bir değerlendirme tamamlanıp, ek tedavi seçenekleri değerlendirilinceye kadar hızla ölme riski olan hastalarda kullanım
Bridge to candidacy (BTC): Adaylığa köprü
Transplantasyona elverişli olmayan bir hastayı transplantasyona uygun hale getirmek için uç organ işlevlerinin iyileştirmek amacıyla kullanımı
Bridge to transplantation (BTT): Transplantasyona köprü
Ölüm riski yüksek olan hastaları donör organı bulununcaya kadar hayatta tutmak amacıyla kullanımı
Bridge to recovery (BTR): İyileşmeye köprü
Hastayı kardiyak işlevleri mekanik dolaşım desteğini çıkarmaya yetecek kadar, iyileşinceye dek hayatta tutmak amacıyla kullanımı
Bridge to bridge (BTB): Köprülemeye köprü
Hastayı uzun süreli mekanik destek cihazı takılmaya uygun hale gelinceye kadar kısa süreli mekanik destek cihazı ile yaşatmak amacıyla kullanımı
Destination therapy (DT): Sonlanım tedavisi
Transplantasyona elverişli olmayan ve son dönem kalp yetersizliği olan hastalarda transplantasyona alternatif olarak uzun dönem kullanımı
Kalp yetersizliği tedavisi - MDD

## Slide 3
destek sürelerine göre
  kısa veya uzun dönem
implantasyon özelliklerine göre
  implante edilebilen, paracorporal veya ekstracorporal
arteriyel nabız basıncı oluşturmasına göre
  pulsatil veya nonpulsatil (continuous flow)
sağladıkları destek tipine göre
  univentriküler destek, biventriküler destek veya total yapay kalp
Kalp yetersizliği tedavisi - MDD

## Slide 4
ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2016
Mekanik Dolaşım Desteği – Kılavuzlar
Uygun hastalar (LVAD)

## Slide 5
2013 ACCF/AHA Heart Failure Guideline
Mekanik Dolaşım Desteği – Kılavuzlar
Uygun hastalar

## Slide 6
ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2016
Mekanik Dolaşım Desteği – Kılavuzlar
Uygun hastalar

## Slide 7
ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2016
Mekanik Dolaşım Desteği – Kılavuzlar
Uygun hastalar

## Slide 8: Kısa dönem mekanik dolaşım desteği
Kurtarmaya, Tx’e, uzun dönem MDS’ye köprüleme
Post kardiyotomi
Post AMI +/- revaskülarizasyon prosedürü
Kardiyomiyopati (akut, kronik zeminde dekompanzasyon)
Kalp nakli sonrası primer greft yetmezliği
LVAD sonrası RV yetmezlik
Travma, intoksikasyon

## Slide 9: Kısa dönem destek cihazları
İABP, ECMO, Levitronix, Tandem Heart, Impella
Perkütan kullanıma uygun
Genellikle 1 ayın altında kullanım
Süreç uzadıkça hemoliz, serebral olay, kanama ve multiorgan yetmezliği riski artıyor.

## Slide 10: Kısa dönem destek cihazları - IABP
en sık kullanılan mekanik destek cihazı
femoral girişim
Kardiyojenik şok’ta erken kullanım
  Miyokardiyal iskemi ve hemodinamik
  bozulma
  Ventriküler septal rüptür
  Akut mitral yetmezlik

## Slide 11: Kısa dönem destek cihazları - IABP

## Slide 12: Kısa dönem destek cihazları - IABP
Koroner Cerrahisinde “preinsizyon/profilaktik” kullanım
class I level B kanıt
  LVEF < %25, CABG
    nonelektif operasyon / reoperasyon
    NYHA class III–IV semptom
class IIa level B kanıt
  Stabil klinik
    LVEF <%25
    Reoperasyon
    Sol ana koroner hastalığı

## Slide 13: Kısa dönem destek cihazları - IABP
Postoperatif kullanım
Preoperatif İABP takılan olgulara göre daha stabil olgular
Mortalite %21-73
class I level C kanıt
  CPB’tan çıkamayan olgular
class IIa level C kanıt
  Postoperatif İABP takılması

## Slide 14: Kısa dönem destek cihazları - IABP
Off-pump CABG’da kullanım
Yüksek riskli olgular
  Ciddi proksimal çok damar lezyonu
    LMC lezyonu>%80, RCA oklüzyonu
  Ciddi sol ventrikül disfonksiyonu
    LVEDP > 18 mmHg, EF< % 25
  Yeni Mİ (< 7 gün)
  KBY (serum creatinine > 2.0 mg/dL)
  Kardiyomegali – Kardiyomiyopati
  Serebral vasküler hastalık

## Slide 15
Kontrendikasyon
  Orta-ciddi AY
  Aort disseksiyonu
  Abdominal aort anevrizması
  Antikoagülasyon kontrendikasyonu (rölatif)
Komplikasyon
  Trombositopeni
  Tromboz
  Malpozisyon ile arteriyel akım obtrüksiyonu
  Aort rüptürü, disseksiyon
  Hava ve plak embolizasyonu
Kısa dönem destek cihazları - IABP

## Slide 16
hem sirkülasyon hemde ventilasyon desteği
neonatal kardiyopulmoner destek
erişkin post kardiyotomi mekanik destek
erişkin respiratör desteği
“bridge to LVAD”
“bridge to transplantation”
Kısa dönem destek cihazları - ECMO

## Slide 17
venoarteriyel ECMO
  primer olarak kardiyak ve kardiyorespiratör destek
venovenöz ECMO
  pulmoner destek
Kısa dönem destek cihazları - ECMO

## Slide 18
Neonatal / Pediatrik ECMO
  Mekonyum aspirasyon sendromu
  Respiratory distress sendromu
  Konjenital diyafragmatik herni
  Pnömoni / sepsis
  Air leak syndrome
  İdiyopatik persistan PH
  Masif kan transfüzyonu
Kısa dönem destek cihazları - ECMO

## Slide 19
Erişkin ECMO
  ARDS
  Aspirasyon pnömonisi
  Viral / bakteriyel pnömoni
  Pankreatit
  Pulmoner emboli
  Sepsis
  Ağır kardiyak veya kardiyopulmoner yetmezlik
Kısa dönem destek cihazları - ECMO

## Slide 20
Kardiyojenik şokta VA ECMO
Uygun intravasküler volüme rağmen yetersiz doku perfüzyonu
  Hipotansiyon
  Düşük kardiyak debi
Aşağıdakilere rağmen refrakter kardiyojenik şok
  Volüm resüstasyonu
  İnotrop&vazopressör
  İABP
Kısa dönem destek cihazları - ECMO

## Slide 21
Avantaj
  CPR esnasında dahi uygulanabilme
  Kardiyak ve respiratuvar destek,
  Bi-ventriküler destek
  Portabl
  Dezavantaj
  LV distansiyon, yüksek LAP, akciğer ödemi
  Harlequin: Hipoksik kalp, beyin
  Kanama
  Enfeksiyon
  Strok
  Amputasyon
  Hemoliz
Kısa dönem destek cihazları - ECMO

## Slide 22
Hedefler
Venöz obstrüksiyon olmaksızın maksimum drenaj
Distal iskemi olmaksızın inflow akım
Düşük enfeksiyon riski
Mümkünse mobilizasyon
Kısa dönem destek cihazları - ECMO

## Slide 23
VA ECMO Santral kanülasyon
İntraoperatif destek, post-kardiyotomi, post LVAD RV yetmezlik
Asendan aort-RA, bikaval,
Optimal akım elde edilebiliyor, vent imkanı
Kanama, enfeksiyon riski
Kısa dönem destek cihazları - ECMO

## Slide 24
VA ECMO Periferik kanülasyon
Femoral veya aksiller yaklaşım
CPR esnasında hızlı uygulama
Sternum kapanabiliyor, mobilizasyon imkanı
Distal iskemi, sınırlı akım, Harlequin send.
Kısa dönem destek cihazları - ECMO

## Slide 25
Kısa dönem destek cihazları - ECMO

## Slide 26
Kısa dönem destek cihazları - ECMO
Notes: Arrow 8.5f

## Slide 27
Yetersiz LV unloading-Akciğer ödemi
Periferik (femoral) ECMO geri akımının LV afterload’unu arttırmasına bağlı, LV ejeksiyonu az/yok
↗ LV end-diyastolik P, ↗ PCWP
ÇÖZÜM
İABP /inotropik ajan
TEE AY varlığı
Atrial Septostomi
Transeptal LA drenaj
ECMO debisini düşürme
LA, PA veya LV drenaj kanülü…
Kısa dönem destek cihazları - ECMO

## Slide 28: Harlequin sendromu
Aortada akım kompetisyonu
  İyileşen kalp & periferik ECMO
Akciğerler kötüyse
  “Blue head”:
    deoksijenize kan vücut üst yarısına,
  “Red legs”:
    oksijenize kan vücut altyarısına gider
SaO2 prob (Sağ el-kulak)
sağ radyal kan gazı
VV , VA-V ECMO, santral ECMO’ya geçiş

## Slide 29
VV ECMO endikasyonlar
Refrakter hipoksi (PaO2:FiO2 oranı < 100)
Hiperkapnik respiratuvar yetmezlik
(arteriyel pH <7.20)
Ciddi ARDS
Kısa dönem destek cihazları - ECMO

## Slide 30
VV ECMO
Femoral ven ve IJV
Sağ fem ven ile kaval yerleşim daha kolay
Verici taraf triküspit kapağa yakın
Alıcı taraf atriyokaval bileşkeye 10cm (VCI-diyafram) veya SVC’da (IJV)
Resirkülasyon olmaması başarıda majör belirleyici
Kısa dönem destek cihazları - ECMO

## Slide 31
İntraabdominal VCI kollabe olur yumuşaktır.
Kısa dönem destek cihazları - ECMO

## Slide 32
İntrahepatik VCI kolabe olmaz
Kısa dönem destek cihazları - ECMO

## Slide 33
İmpella LP 2.5
  Minimal invaziv
  Femoral arter yoluyla implantasyon
  Kısa süreli destek(<5 gün)
  2.5 lt/dk akım
Kısa dönem destek cihazları - Impella

## Slide 34
İmpella LP 5.0
  Femoral arteriyotomi yoluyla implantasyon
  Kısa süreli destek(<10 gün)
  5 lt/dk akım
Kısa dönem destek cihazları - Impella

## Slide 35
Endikasyonlar (LP 2.5, 5.0)
  Akut Mİ
  Kardiyojenik şok
  Post-kardiyotomi failure
  Yüksek riskli PTCA
  Post PCI
  “Bridge to decision”
Kısa dönem destek cihazları - Impella

## Slide 36
İmpella LD
  Asandan aorta yoluyla implantasyon
  Kısa süreli destek(<10 gün)
  5 lt/dk akım
  8 gr
Kısa dönem destek cihazları - Impella

## Slide 37
Endikasyonlar (LD)
  Akut Mİ
  Kardiyojenik şok
  Post-kardiyotomi failure
  Yüksek riskli olgularda of-pump CABG sırasında
  Post transplant kardiyak destek
  Bridge to recovery
  Bridge to next decision
Kısa dönem destek cihazları - Impella

## Slide 38
Kontrendikasyon
  LV trombüs
  Orta ciddi AY ve AD, mekanik AVR
  Yeni TİA, strok
  Aortik anomali
  Antikoagülasyon kontrendikasyonu
Komplikasyon
  Hemoliz
  Pompa migrasyonu
  Aort kapak hasarı
  Aort yetmezliği
  LV perforasyon, tamponad
  Ventriküler aritmi
Kısa dönem destek cihazları - Impella

## Slide 39
LV ve RV destek
Femoral ven yolu ile interatrial septum delinerek sol atriyuma kanül ilerletiliyor,
LA’dan kanı alarak femoral artere pompalıyor.
5 lt akım, 14 gün kullanım
Kısa dönem destek cihazları – Tandem Heart

## Slide 40: Perk. RA-PA (fem-AV) Perk. Right RA-PA (IJV) Perk. RV destek V-A ECMO V-V ECMO
Cerr (LV apex-Ao) Cerr (LA-Ao) Cerr (RA-PA) Cerr (oks, LV-Ao) Cerr Bi-VAD

## Slide 41
Kontrendikasyon
  VSD
  Orta-ciddi AY
  Antikoagülasyon kontrendikasyonu
Komplikasyon
  Kanül migrasyonu
  Perforasyona bağlı tamponad
  Tromboemboli
  Hava embolisi
  İnteratriyal şant gelişimi
Kısa dönem destek cihazları – Tandem Heart

## Slide 42
500-5500 RPM
10 Lt/dk akım
Uni/biventriküler destek
«Bridge to recovery»
«Bridge to next desicion»
ACT 160-180
100 gün destek mümkün (6 saat -30 gün)
6 haftada bir pompa değişimi
Kısa dönem destek cihazları - Levitronix
  Sürtünme ø
  Staz ø
  Kırılma ø
  Hemoliz 
  Trombüs 

## Slide 43
Belirsiz nörolojik durum
  Kardiyak arrest
  Uzamış CPR
Major end-organ disfonksiyonu
Ağır hemodinamik bozukluk
Major koagülopati
Aktif enfeksiyon
Sosyal destek??
Kısa dönem destek cihazları

## Slide 44
The first generation of implantable VAD
implantation of LVADs as DT can provide better survival compared to any other known medical treatment in patients with end-stage heart failure who were ineligible for transplantation
Uzun dönem destek cihazları

## Slide 45
Uzun dönem destek cihazları

## Slide 46: HeartMate XVE Berlin Heart Excor HeartMate II
Heartware
HeartMate III
Uzun dönem destek cihazları

## Slide 47
BERLIN HEART - EXCOR
Uzun dönem destek cihazları

## Slide 48
Bridge to transplantation (BTT): Transplantasyona köprü
April 2008  Heartmate II
November 2012  Heartware HVAD
August 2017  HeartMate 3
Destination therapy (DT): Sonlanım tedavisi
January 2010  Heartmate II
September 2017  Heartware HVAD
October 2018  HeartMate 3
Uzun dönem destek cihazları

## Slide 49: Total Yapay Kalp (TAH) Syncardia Cardiowest
Biventriküler, intrakorporeal ve pulsatil
Kalp her iki atriyumda kapak hizasında rezeke edilerek takılıyor.
Uzun dönem destek cihazları

## Slide 50
  Post MI VSD
  Kompleks şant
  Geniş ve masif MI
  Geçirilmiş aort mekanik kapak operasyonu
  Temizlenemeyecek sol ventrikül trombüsü
  Kardiyak malignite
  Ciddi RV yetmezliğin ön planda olduğu biventriküler yetmezlik
Total Yapay Kalp (TAH) Syncardia Cardiowest
Uzun dönem destek cihazları

## Slide 51
The STS Intermacs 2019 Annual Report. Ann Thorac Surg 2020;109:649-60
Uzun dönem destek cihazları

## Slide 52
The STS Intermacs 2019 Annual Report. Ann Thorac Surg 2020;109:649-60
Uzun dönem destek cihazları

## Slide 53
Eighth annual INTERMACS report. J HeartLungTransplant2017;36:1080–1086
Uzun dönem destek cihazları

## Slide 54
The STS Intermacs 2019 Annual Report. Ann Thorac Surg 2020;109:649-60
Uzun dönem destek cihazları

## Slide 55
Eighth annual INTERMACS report. J HeartLungTransplant2017;36:1080–1086
Uzun dönem destek cihazları

## Slide 56
Uzun dönem destek cihazları

## Slide 57
Uzun dönem destek cihazları

## Slide 58
Uzun dönem destek cihazları

## Slide 59
Uzun dönem destek cihazları

## Slide 60
Uzun dönem destek cihazları
HEARTMATE II

## Slide 61
Uzun dönem destek cihazları
HEARTMATE 3

## Slide 62
Berlin Heart Excor: 3 yıl
Berlin Heart Incor: 5.5 yıl
Heart Assist 5: 7 yıl
Syncardia Cardiowest TAH: 3.5 yıl
Heartmate II: 9 yıl
Heartware HVAD: 10 yıl
Heartmate III: 5.5 yıl
Uzun dönem destek cihazları

## Slide 63
Circulation. 2021;144:763–772
Uzun dönem destek cihazları

## Slide 64
  Son 20 yılda kalp yetersizliği hastalarının kaderini değiştiren yenilik
  Kalp nakli bekleyen kritik hastalarda hayat kurtarıcı
  Kalp nakli yapılamayacak hastalarda kalıcı kullanım endikasyonu
Uzun dönem destek cihazları